Настройка модема ZyXEL P600

Настраиваем Операционную систему для модема:

- Windows XP: Пуск – Панель управления – Сетевые подключения – выбираем подключение по локальной сети, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем свойства, находим Протокол Интернета TCP\IP, выделяем и нажимаем свойства. Вводи ip адреса (рис 1):

- Windows Vista: Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – Управление сетевыми подключениями - выбираем подключение по локальной сети, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем свойства, находим Протокол Интернета TCP\IP, выделяем и нажимаем свойства. Вводи ip адреса (рис 1):

- Windows 7: Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – Изменение параметров адаптера - выбираем подключение по локальной сети, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем свойства, находим Протокол Интернета TCP\IP, выделяем и нажимаем свойства. Вводи ip адреса (рис 1):

Рис. 1

Вытаскиваем тел провод из модема !!!

1. Открываем браузер (Opera, Mozilla Firefox, Internet explorer), в адресной строке пишем адрес модема: 192.168.1.1 нажимаем Enter.

В появившемся окне вводим имя пользователя и пароль для доступа на модем.

Пользователь: admin Пароль: 1234 (маленькими латинскими буквами)

Затем нажимаем ок! (Рис. 2)

Заходим в Interface Setup.

1. ATM VC - Здесь необходимо ввести значения для абонентов Казани: VPI 1, VCI 32.

2. Для абонентов из других населенных пунктов РТ :  VPI 0, VCI 33

3. Encapsulation выбираем PPPoA/PPPoE

4. В разделе PPPoA/PPPoE вводим логин и пароль с карточки. (Учитываем регистр, т.е. БОЛЬШИЕ БУКВЫ и маленькие все символы в латинице)

Username: Логин

Password: Пароль

5. Нажимаем Кнопку Save

Последний шаг! Меню Maintenance – SysRestart выбираем Current Settings и нажимаем кнопку RESTART. После этого модем уходит в перезагрузку и сохраняет настройки. Не забываем вставить телефонный провод обратно в модем.