ADSL Инструкция по подключению и настройке в Windows® Vista

Подключение модема к телефонной линии.

Соедините разъем модема ADSL с разъемом MODEM сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера. Гнездо LINE сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобиться дополнительные сплиттеры (сплиттер – это устройство, устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема). Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку Пуск   и выберите Панель управления → Центр управления сетями и общим доступом→ Управление сетевыми подключениями →Подключение по локальной сети → Свойства.

На вкладке СЕТЬ выберите :

Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите свойства. Далее установите

IP-адрес 192.168.1.2 
Маску подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1

Предпочитаемый DNS-сервер 78.138.135.10
Альтернативный DNS-сервер 78.138.154.10

ВАЖНО !  :  необходимо убрать галочку напротив Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)

Нажмите кнопку «ОК». В предыдущем окне тоже «ОК» («Закрыть»)

Если модем уже был предварительно настроен сотрудником ОАО “Таттелеком” в режиме Роутера (“Router”)  то вы можете приступить к работе в сети Интернет!

Если же вы приобрели модем сами или же настройки модема по какой-то причине были сброшены, то Вам необходимо настроить модем самостоятельно. Инструкции по настройке наиболее популярных моделей модемов Вы можете найти на сайте «Летай» в разделе «Инструкции».